## Slide 1: 당신도 할 수 있다! 마일스톤
서태원 교수님의 마일스톤 공략 설명서

## Slide 2: 전체적인 팁
수업 자료 ppt를 잘 보고 만들면 편합니다.
에러가 완전히 없지는 않습니다.(크리티컬한건 없지만..) 에러 대처법은 대충 적어 놓을 테니 참고 ㄱㄱ
마일스톤 4까지 하면 적어도 80% 이상의 확률로 마지막까지 다 하실 수 있습니다. 반대로 말하면 4가 고비임

## Slide 3: 마일스톤 1
그냥 기본 세팅용 마일스톤
이거 못하는 흑우 없제?

## Slide 4: 마일스톤 2
회로를 그리라고 시킵니다.
주어진 모델심 파일을 컴파일 하시고 Tools -> Netlist_viewers -> RTL_viewer을 이용해서 적당히 보고 그리면 됩니다.

## Slide 5: 마일스톤 3
해야 하는 것: 명령어 구현 (sltu, bnez, jal, jr)
Sltu: R 타입 명령어 입니다. Func code를 통해 alu control signal을 지정할 수 있으며, alu control signal에 Sltu를 위한 시그널을 추가해야 합니다.
Bnez: branch not이라는 제어 신호를 추가해 branch && alu zero, branch && ~alu zero중 어떤 값을 최종 branch 제어 신호로 할지 결정하는 MUX를 제어해야 합니다.

## Slide 6: 마일스톤 3
Jal: $31에 PC + 4를 저장 해야함 -> jumpAndLink 제어 신호를 추가해 reg dest를 $31로 놓고, 레지스터에 쓸 값을 PC + 4로 놓도록 만들어줘야 함.
Jr: R타입 명령어: regwrite가 1임 + func 코드로만 제어 따라서 alu control signal에서 jr용 신호를 추가해 최종적인 regwrite를 0으로 만드는 것과 동시에 PC값을 레지스터에 저장된 값으로 하게 만들어주어야 함. (설명이 애매하지만 진짜 저게 설명입니다.)

## Slide 7: 결국은..
마일스톤 3은 뭔가 많지만 4보다는…
그냥 레거시 코드를 보고 이해하는게 편할지도?(add된 부분이 어디인지도 stone3 폴더 안 텍스트 파일 안에 있음)
참고로: stone3 파일에 있는 싱글사이클은 nop 구현이 꼬여서 보드는 되는데 모델심이 꼬이는 버그가 존재. 해결은 stone6파일의 싱글사이클 구현 참고 ㄱㄱ

## Slide 8: 마일스톤 4
해야할 일: 1. (만든 싱글 사이클을 개조해)파이프라인 구현 2. data hazard 처리
요약: 빨리 안하면 인생 망험 빨리 해도 인생 망험

## Slide 9: 우선 파이프라인은…
IF, ID, EX, MEM, WB 총 5단계를 단계별로 구현하면 됨 현재 구현된 내용을 설명하자면
IF 단계: 계산된 다음 PC인 PC NEXT를 받고(stall 신호가 없으면)그 PC에 + 4를 함 그리고 ID 파트 에게 전달. (플리플롭을 통해서)
ID 단계: 명령어 해독(제어 신호 생성), alu control signal 생성, branch랑 jump 처리 정도의 작업이 진행됨 참고: branch랑 jump 처리는 EX 단계에서 진행되도록 만드는 것을 추천 (마일스톤 5에서 그런 식의 구현 요구)

## Slide 10
EX: alu 연산, imm 값을 연산에 적용할지 아님 rt를 연산에 적용할지 판단, 포워딩(이거 구현은 일단 파이프라인 구현한 후 하는 것을 추천)
MEM: 얘는 얘 전용의 공간이 필요 없음 (걍 cpu 밖으로 보낼 데이터 보내면 됨)
WB: 제어 신호를 통해 어떤 값을 저장할지 결정함

## Slide 11: 더 과제가 나오긴 하지만..
1년이 지난 상태가 기억이 안 나네요 ㅎㅎ…
뭐 파일 있으니까 알아서 보면서 해보세요